# Общая характеристика щеткодержателей

Щеткодержатель предназначен для удержания щетки и создания нажимного усилия щетки на поверхность коллектора электрической машины.

Надежная работа скользящего контакта электрических машин во многом зависит от правильного выбора конструкции щеткодержателей и эксплуатации щеточно-коллекторного узла.

Буквенное обозначение типа расшифровывается следующим образом:

- первая буква (Д) - общее название детали - щеткодержатель

- вторая - тип щеткодержателя (таблица№2)

- третья - вид пружинно-нажимного механизма(таблица№3).

Щеткодержатели подразделяются по применяемости:

- общепромышленного применения

- для транспорта.

t - ширина обоймы - внутренний ее размер в направлении вращения коллектора или контактного кольца;

a - длина обоймы - внутренний ее размер в направлении оси коллектора или контактного кольца;

R - высота обоймы - расстояние между ее нижней и верхней кромками в направлении радиуса коллектора или контактного кольца; для щеткодержателя наклонного типа R берется по среднему расстоянию;

l - вылет щеткодержателя - расстояние от центральной оси обоймы до плоскости (или оси) его крепления.

Для щеткодержателей наклонного типа размер / берется от точки пересечения центральной оси обоймы снормалью к поверхности коллектора до плоскости (или оси) крепления; для типа тандем - от оси перегородки, разделяющей щетки, до плоскости (оси) крепления;

A - ширина щеткодержателя - наибольший размер в направлении оси коллектора или контактного кольца;

L - длина щеткодержателя - наибольший размер в  направлении вращения коллектора или контактного

кольца;

D - наружный диаметр корпуса щеткодержателя цилиндрического типа;

a - угол между центральной осью обоймы и нормалью  Внешний вид щеткодержателя  Рис №1к поверхности коллектора (контактного кольца)

# Таблица 1. Наименование и назначение деталей щеткодержателя

Наименование детали

Назначение

# Обойма

Для размещения щетки

# Элемент крепления

Для крепления щеткодержателя к машине или промежуточному кронштейну (бракету, траверсе, пальцу)

# Нажимная пружина

Для создания требуемого нажатия на щетку

# Рычаг

Для передачи давления пружины на щетку непосредственно или через амортизатор

# Стойка

Для создания центрального нажатия на щетку

# Амортизатор

Для уменьшения вибрации щетки

# Нажимная головка

Для непосредственного нажатия на щетку

Таблица 2. Типы и назначение щеткодержателейНаименование щеткодержателя

Буквенное обозначение

Отличительные особенности

Назначение

# Радиальный

Р

Центральная ось обоймы совпадает с нормалью к поверхности коллектора или контактного кольца.

1.Для коллекторных машин (реверсивных и нереверсивных).

2.Для машин с контактными кольцами. Область применения ограничена машинами с угловой скоростью вращения якоря (ротора_ до 5000-6000 об/мин.

# Наклонный

Н

Центральная ось обоймы образует с нормалью к поверхности коллектора некоторый угол.

Для нереверсивных коллекторных машин с высокими угловыми скоростями вращение якоря (ротора) свыше 5000 об/мин. Область применения ограничена машинами мощностью до 1000 кВт.

# Тандем

а) радиальный

б) наклонный

Т

Тр

Ти

Две щетки, расположенные одна за другой по окружности коллектора, способны перемещаться независимо друг от друга.

Для коллекторных машин (реверсивных и нереверсивных) большой мощности с затрудненными условиями коммутации.

# Цилиндрический

Ц

Выполнен в виде полого цилиндра, в котором размещаются щетка и нажимная пружина.

Для универсальных коллекторных машин малой мощности, используемых в качестве электропривода бытовых приборов и инструмента.

# Двойной

Д

Щеткодержатель имеет две обоймы, расположенные симметрично относительно элемента крепления.

Только для электрических машин с контактными кольцами малой и средней мощности.

# Подвижный

П

Обойма с жестко закрепленной щеткой шарнирно соединена с элементом крепления.

Для токосъема с контактных колец асинхронных электродвигателей с фазным ротором.

Таблица 3.Виды нажимных пружин и пружинных механизмов щеткодержателейНаименование нажимной пружины

Буквенное обозначение

Особенности кинематики давления

Назначение

# Цилиндрическая пружина растяжения

Пр

Прс

Пра

Непосредственно через рычаг

Через рычаг и стойку

Через рычаг и амортизатор

Для щеткодержателей всех типов за исключением цилиндрического

# Цилиндрическая пружина сжатия

Пс

Непосредственно пружиной или через нажимную головку

Для щеткодержателей радиального и цилиндрического типов

## Пружина кручения, часового типа

Пч

Пчр

Непосредственно пружиной

Через рычаг

Для щеткодержателей всех типов за исключением цилиндрических и подвижных

# Цилиндрическая  пружина кручения

Пк

Пкр

Непосредственно пружиной

Через рычаг

Для щеткодержателей всех типов за исключением цилиндрических и подвижных.

Примечание:

Цифра в конце буквенного обозначения - количество щеток в щеткодержателе.

Примеры обозначения:

1. Тип ДРПрс1 - щеткодержатель радиального типа с цилиндрической нажимной пружиной растяжения, с передачей давления пружины на щетку через рычаг и стойку, одной щеткой.

2. Тип ДТрПкр2 - щеткодержатель типа тандем с нажимной цилиндрической пружиной кручения, с передачей давления на щетку через рычаг, с двумя щетками.

Щеткодержатели общепромышленного применения

Щеткодержатели общепромышленного применения установлены на электродвигателях и  генераторах используемых на предприятиях добывающей и перерабатывающей промышленности, установленных на основном оборудовании(станки, прокатные станы, насосы, печи, центрифуги) и на вспомогательном оборудовании ( электровозы, экскаваторы)

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДРПр1 (старое обозначение ДП)

Щеткодержатель радиальный с цилиндрической нажимной пружиной растяжения, с одно щеткой. Давление пружины на щетку как регулируемое, так и нерегулируемое, передается через рычаг.

Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскую поверхность, а также на круглый палец и фланец.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДРПк1 (старое обозначение ДГП)

Щеткодержатель радиальный с цилиндрической пружиной кручения, с одной щеткой. Давление пружины на щетку регулируемое, передается на щетку через рычаг.

Крепление щеткодержателя осуществляется на круглый палец со стороны обоймы. Метод изготовления - латунное литье.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДНПк1

Щеткодержатель наклонный с цилиндрической пружиной кручения, с одной щеткой. Давление пружины на щетку (регулируемое) передается на щетку через рычаг. Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскость, метод изготовления - литье.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДРПк2, ДРПк4, ДРПк5, ДРПк6, ДРПк7

Щеткодержатель радиального типа с цилиндрической пружиной кручения, используется много щеток. Давление пружины на щетку регулируемое, передается через рычаг. Метод изготовления - литье по выплавляемым моделям. Применяемый материал - латунь или алюминий.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДРПр2, ДРПр3 (старое обозначение ДП)

Щеткодержатель радиального типа с цилиндрической витой пружиной растяжения, двух- и с тремя щетками. Давление пружины на щетку как регулируемое, так и нерегулируемое передается через рычаг. Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскость со стороны обоймы. Метод изготовления - латунное литье под давлением.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДРПра1 (старое обозначение ДГ)

Щеткодержатель радиальный с цилиндрической нажимной пружиной растяжения, одной щеткой. Давление пружины на щетку (нерегулируемое) передается через рычаг и амортизатор.

Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскую поверхность.

Метод изготовления т - латунное литье под давлением с последующей механической обработкой (запиловка, сверление, протяжка) и антикоррозийным покрытием. Применяется также комбинированный метод изготовления - литая обойма соединяется заклепками с элементами крепления, выполненным в виде штампованной скобы из листовой латуни или стали.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДРПрс1 (старое обозначение ДГМ)

Щеткодержатель радиальный с цилиндрической нажимной пружиной растяжения, с одной щеткой. Давление пружины на щетку нерегулируемое, передается через рычаг и стойку. Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскую поверхность. Метод изготовления - латунное литье под давлением с последующей механической обработкой (запиловка, сверление, протяжка) и антикоррозийным покрытием. Применяется также комбинированный метод изготовления - литая обойма соединяется заклепками с элементом крепления, выполненным в виде штампованной скобы из листовой латуни.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДРПс1 (старое обозначение ДБ)

Щеткодержатель радиальный с цилиндрической нажимной пружиной сжатия, с одной щеткой. Давление пружины на щетку регулируется ступенчато, передается пружиной через нажимную головку. Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскую поверхность. Метод изготовления - литье под давлением. Материал - латунь или алюминиевый сплав.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДРПч1

Щеткодержатель радиальный со спиральной пружиной часового типа, с одной щеткой. Давление пружины как регулируемое, так и нерегулируемое передается на щетку через рычаг. Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскую поверхность, а также на квадратный и круглый палец. Метод изготовления - преимущественно латунное литье под давлением, но применяется также метод штамповки.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДРПч2, ДРПч3

Щеткодержатель радиальный со спиральной пружиной часового типа, двух- и с тремя щетками. Давление пружины на щетку как регулируемое, так и нерегулируемое передается на щетку непосредственно пружиной. Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскую поверхность, а также на квадратный палец. Метод изготовления - латунное литье под давлением. Применяется также метод штамповки.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДТнПк

Щеткодержатель тандем наклонный, симметричный и несимметричный с цилиндрической пружиной кручения. Давление пружины на щетку нерегулируемое, передается через рычаг. Крепление осуществляется на плоскость. Метод изготовления - латунное литье под давлением.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДТрПра2

Щеткодержатель тандем радиальный, с цилиндрической пружиной растяжения. Давление пружины на щетку нерегулируемое, передается через рычаг и амортизатор. Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскую поверхность. Метод изготовления - латунное литье под давлением.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДТрПс4

Щеткодержатель тандем радиальный, с цилиндрической пружиной сжатия. Давление пружины на щетку регулируемое, ступенчатое; передается непосредственно пружиной. Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскую поверхность. Метод изготовления - латунное литье под давлением.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДДПр2

Щеткодержатель двойной с цилиндрической пружиной растяжения, обе щетки расположены по окружности контактных колец. Давление пружины на щетку (нерегулируемое) передается через рычаг. Крепление щеткодержателя осуществляется на круглый палец. Метод изготовления - штамповка или литье.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДНПч2, ДНПч3

Щеткодержатель наклонный со спиральной пружиной часового типа, с несколькими щетками. Давление пружины на щетку не регулируемое, передается непосредственно пружиной. Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскую поверхность. Для изготовления щеткодержателей применяется как литье, так и штамповка, Применяемые материалы - латунь и бронза.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДППр2

Щеткодержатель подвижный с цилиндрической пружиной растяжения, обе щетки расположены по окружности контактного кольца. Давление пружины нерегулируемое. Крепление щеткодержателя осуществляется на круглый палец. Метод изготовления - штамповка стальная.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа  РТП

Щеткодержатель  со спиральной пружиной часового типа, с одной щеткой. Давление пружины на щетку не регулируемое, передается непосредственно пружиной. Крепление щеткодержателя осуществляется на плоскую поверхность. Для изготовления щеткодержателей применяется как литье, так и штамповка, Применяемые материалы - латунь и бронз

Щеткодержатели для транспорта

Щеткодержатели для транспорта  устанавливаются на электродвигателяхиспользуемых  для автотранспорта , кранов и железнодорожного транспорта.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДЦПс1

Щеткодержатель цилиндрического типа с цилиндрической пружиной сжатия, с одной щеткой. Давление на щетку нерегулируемое, передается непосредственно пружиной на верхнюю поверхность щетки. Цилиндрический корпус изготовлен из пластмассы. Обойма - из латунной штамповки с последующей механической обработкой.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДРПч1

Щеткодержатель радиальный со спиральной пружиной часового типа, с одной щеткой. Давление пружины на щетку нерегулируемое, передается непосредственно пружиной. Крепление щеткодержателя осуществляется на фланцевую поверхность. Щеткодержатели изготавливаются методом штамповки из листовой стали.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДНПк1

Щеткодержатель наклонный с цилиндрической пружиной кручения, с одной щеткой. Давление пружины на щетку нерегулируемое передается через рычаг. Крепление щеткодержателя осуществляется на фланцевую поверхность. Метод изготовления - штамповка стальная.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ типа ДРПк2

Щеткодержатель радиальный с цилиндрической пружиной кручения, двумя щетками. Давление пружины на щетку нерегулируемое, передается непосредственно пружиной. Крепление щеткодержателя осуществляется на фланцевую поверхность. Метод изготовления - штамповка. Применяемый материал - сталь.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ МТ 0-6 (крановые щеткодержатели)

Щеткодержатель подвижный с цилиндрической пружиной растяжения, обе щетки расположены по окружности контактного кольца. Давление пружины нерегулируемое. Крепление щеткодержателя осуществляется на квадратный  палец. Метод изготовления - штамповка стальная.